## Slide 1: 讀取項目
Gas Name
WE
AE
ADC
PPB
溫溼度 (4個)

## Slide 2: 讀取 + 寫入項目
BSN
Cal_Date (校正日期) ex:250101 (2025/01/01)
Zero
Span
a(斜率)
b(截距)
校正式 : ppb=(ADC-Zero)/Span*a+b

## Slide 3: UI功能
開始和停止讀取
(1)透過按鈕開始和停止讀取
(2)要能明確看到是否正在更新UI介面中的每一個Sensor數值，因為有可能會讀到定值
讀取數量
24個感測器(下拉選單讀幾個)、4個溫溼度計
感測器數據單次紀錄
讀取感測器所有項目，放進excel表格中
持續紀錄
(1)能變更檔名、讀取頻率(下拉選單平均值)
(2)紀錄電腦時間、測試時間、WE、AE、ADC、溫濕度、絕對溼度，依照讀取頻率定時放進excel表格中。(每次讀資料時間)

## Slide 4: UI功能
寫入
(1)項目有BSN、 Cal_Date、 Zero 、 Span 、 a 、 b(下拉選單)
(2)要能寫範圍內任何數字，有些項目需要寫小數點
(3)手寫寫入數值範圍 (配合氣體小板設定大小)
(4)讀取按鈕
BSN: UINT64
Cal_Date: UINT32
Zero: INT32
Span: float
a: float
b: INT32

## Slide 5: UI功能
校正
(1)寫入當下Zero、當下Span(要能設定濃度Xppb)
(2)Span=(Xppb_ADC-Zero)/Xppb
4010 控制介面
(1)下指令
(2)讀取噴氣狀態進同一份CSV
顯示UI狀態(資訊欄)
(1)目前治具板整體狀態
(2)每一個Sensor位置狀態(ID:0~23/ALL+寫入狀態，寫入中/完成/失敗)